Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

Кафедра «Вагоны и вагонное хозяйство»

Лабораторная работа №9

по дисциплине «Теория систем автоматического управления»

на тему: «Анализ устойчивости САУ»

Выполнил

Студент группы ПС-709

Душин В.Ю.

Проверила

доцент

Чистосердова И.Э.

Санкт-Петербург

2020

Содержание

1. Понятие устойчивости САУ ……………………………………………….3

2. Определение устойчивости САУ по корням характеристического уравнения собственного движения системы (общим методом)…………….3

3.Исследование устойчивости по критерию Найквиста...…………………...4

Цель работы: проанализировать устойчивость САУ.

1. Понятие устойчивости САУ

Устойчивость — особое свойство системы, определяющее характер ее собственных движений хс. Необходимое условие для автоматической системы — она должна быть устойчива.

Устойчивость системы — это ее свойство возвращаться в состояние установившегося равновесия после снятия возмущения, нарушившего это равновесие.

Это означает, что если система выведена из состояния равновесия каким-либо возмущением, то она возвращается в исходное состояние после устранения этого возмущения, т.е. устойчивость системы определяется ее свободным движением,  которое появляется в системе после подачи и снятия возмущающего воздействия, при равенстве нулю задающего и возмущающих входных воздействий.

В аналитической форме условие устойчивости данного невозмущенного движения примет вид

lim xс(t) → 0

t → 0

Отсюда вытекает прямой способ исследования устойчивости системы: по найденному решению однородного дифференциального уравнения.

2. Исследование устойчивости САУ прямым способом

Система будет устойчивой, если все вещественные
корни характеристического полинома отрицательные, а у комплексных
отрицательна действительная часть. . Если вещественный корень или действительная часть пары комплексных корней  положительны, то система неустойчива вследствие расходящегося переходного процесса. Случай Si= 0 соответствует границе устойчивости.

·Если хотя бы один корень имеет положительную действительную часть, то система будет неустойчивой.

Для исследования устойчивости прямым способом в программный комплекс «AVTOMAT»  были введены коэффициенты характеристического уравнения свободного движения системы.

0,4S4+6,4S3+26S2+20S + 8 = 0

В результате вычисления (рис. 1) все корни характеристического уравнения отрицательные, а, следовательно, САУ является устойчивой.

Рисунок 1 Вычисление корней полинома

3. Исследование устойчивости по критерию Найквиста

Критерий Найквиста характеризует устойчивость системы по годографу частотой передаточной функции разомкнутой системы, что проще и может быть осуществлено экспериментально. Система является устойчивой, если годограф ЧПФ разомкнутой системы не охватывает точку (-1;0).

Рисунок 2 Критерий устойчивости Найквиста

Таблица 1.

| N звена | Тип зв | Наименование | K | T1 | T2 | Пр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Инерционное 1-п. | 0,1000000 | 0,1000000 |  |  |
| 2 | 2 | Инерционное 1-п. | 40 | 0,2000000 |  |  |
| 3 | 5 | Интегрирующее | 2 | 20 |  |  |
| 4 | 2 | Инерционное 1-п. | 0,5 | 1 |  | о.с. |

Таблица 2.

| N , п.п | Круговая частота W | Частота f,гц | Веществ Re | Мнимая Im | Аплитуда А | Фаза Fi,град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 2000 | -89,94270 |
| 2 | 1,2056327 | 1,9197973 | -0,031346 | -1999,999 | 1999,9999 | -90,00089 |
| 3 | 4,8225308 | 7,6791892 | -0,125385 | -1999,999 | 1999,9999 | -90,00359 |
| 4 | 0,0001085 | 1,7278175 | -0,282118 | -1999,999 | 1999,9999 | -90,00808 |
| 5 | 0,0001929 | 3,0716757 | -0,501543 | -1999,999 | 1999,9999 | -90,01436 |
| 6 | 0,0003014 | 4,7994932 | -0,783661 | -1999,999 | 1999,9999 | -90,02244 |
| 7 | 0,0004340 | 6,9112703 | -1,128471 | -1999,999 | 1999,9998 | -90,03232 |
| 8 | 0,0005907 | 9,4070068 | -1,535975 | -1999,999 | 1999,9996 | -90,04400 |
| 9 | 0,0007716 | 0,0001228 | -2,006171 | -1999,998 | 1999,9993 | -90,05747 |
| 10 | 0,0009765 | 0,0001555 | -2,539059 | -1999,997 | 1999,9989 | -90,07273 |
| 11 | 0,0012056 | 0,0001919 | -0,259999 | -165,8876 | 165,88787 | -90,08980 |
| 12 | 0,0014588 | 0,0002322 | -0,259999 | -137,0971 | 137,09736 | -90,10865 |
| 13 | 0,0017361 | 0,0002764 | -0,259999 | -115,1995 | 115,19981 | -90,12931 |
| 14 | 0,0020375 | 0,0003244 | -0,259998 | -98,15802 | 98,158365 | -90,15176 |
| 15 | 0,0023630 | 0,0003762 | -0,259998 | -84,63608 | 84,636486 | -90,17600 |
| 16 | 0,0027126 | 0,0004319 | -0,259997 | -73,72725 | 73,727715 | -90,20205 |
| 17 | 0,0030864 | 0,0004914 | -0,259997 | -64,79915 | 64,799675 | -90,22988 |
| 18 | 0,0034842 | 0,0005548 | -0,259996 | -57,39973 | 57,400326 | -90,25952 |
| 19 | 0,0039062 | 0,0006220 | -0,259995 | -51,19892 | 51,199589 | -90,29095 |
| 20 | 0,0043523 | 0,0006930 | -0,259994 | -45,95116 | 45,951897 | -90,32417 |
| 21 | 0,0048225 | 0,0007679 | -0,259993 | -41,47067 | 41,471493 | -90,35920 |
| 22 | 0,0053168 | 0,0008466 | -0,259992 | -37,61486 | 37,615768 | -90,39601 |
| 23 | 0,0058352 | 0,0009291 | -0,259990 | -34,27278 | 34,273767 | -90,43463 |
| 24 | 0,0063777 | 0,0010155 | -0,259988 | -31,35704 | 31,358120 | -90,47504 |
| 25 | 0,0069444 | 0,0011058 | -0,259986 | -28,79809 | 28,799270 | -90,51724 |
| 26 | 0,0075352 | 0,0011998 | -0,259984 | -26,54001 | 26,541288 | -90,56124 |
| 27 | 0,0081500 | 0,0012977 | -0,259981 | -24,53741 | 24,538789 | -90,60704 |
| 28 | 0,0087890 | 0,0013995 | -0,259978 | -22,75314 | 22,754632 | -90,65463 |
| 29 | 0,0094521 | 0,0015051 | -0,259975 | -21,15659 | 21,158191 | -90,70402 |
| 30 | 0,0101393 | 0,0016145 | -0,259971 | -19,72231 | 19,724024 | -90,75520 |
| 31 | 0,0108506 | 0,0017278 | -0,259967 | -18,42902 | 18,430860 | -90,80818 |
| 32 | 0,0115861 | 0,0018449 | -0,259962 | -17,25884 | 17,260802 | -90,86295 |
| 33 | 0,0123456 | 0,0019658 | -0,259957 | -16,19661 | 16,198703 | -90,91952 |
| 34 | 0,0131293 | 0,0020906 | -0,259952 | -15,22946 | 15,231679 | -90,97788 |
| 35 | 0,0139371 | 0,0022192 | -0,259946 | -14,34635 | 14,348709 | -91,03804 |
| 36 | 0,0147690 | 0,0023517 | -0,259939 | -13,53783 | 13,540327 | -91,09999 |
| 37 | 0,0156249 | 0,0024880 | -0,259932 | -12,79571 | 12,798359 | -91,16374 |
| 38 | 0,0165051 | 0,0026282 | -0,259924 | -12,11293 | 12,115725 | -91,22928 |
| 39 | 0,0174093 | 0,0027721 | -0,259916 | -11,48331 | 11,486261 | -91,29662 |
| 40 | 0,0183376 | 0,0029200 | -0,259906 | -10,90148 | 10,904583 | -91,36575 |
| 41 | 0,0192901 | 0,0030716 | -0,259896 | -10,36271 | 10,365975 | -91,43667 |
| 42 | 0,0202666 | 0,0032271 | -0,259886 | -9,862860 | 9,8662843 | -91,50939 |
| 43 | 0,0212673 | 0,0033865 | -0,259874 | -9,398257 | 9,4018493 | -91,58390 |
| 44 | 0,0222921 | 0,0035497 | -0,259862 | -8,965663 | 8,9694287 | -91,66020 |
| 45 | 0,0233410 | 0,0037167 | -0,259849 | -8,562203 | 8,5661452 | -91,73830 |
| 46 | 0,0244140 | 0,0038875 | -0,259834 | -8,185314 | 8,1894376 | -91,81818 |